## Slide 1
HUFS IoT TERM PROJECT
AI 기반 위협음 감지
IoT 보안 시스템
Real-time Threat Sound Detection for Smart Surveillance
발표자: Taehyun
중간 발표 · 2026년 6월 1일

## Slide 2
프로젝트 배경 및 목표
왜 이 시스템이 필요한가?
문제 정의
기존 보안 시스템은 카메라·움직임 센서에 의존
소리 기반 위협 감지는 사각지대 보완에 효과적
상용 솔루션(예: Axis Sound Detection)은 고가
저비용 Edge AI로 구현 가능
프로젝트 목표
1. Raspberry Pi에서 동작하는 경량 AI 모델
2. 위협음(유리 깨짐, 비명) 자동 감지
3. 부저·LED·카메라 등 다중 액추에이터 통합
4. 사용자에게 사진과 함께 즉시 알림 전송
AI 기반 위협음 감지 IoT 보안 시스템 | HUFS IoT Term Project
2 / 6

## Slide 3
시스템 아키텍처
Edge Computing 기반 통합 IoT 보안 시스템
Input
Lavalier USB Mic
AI Engine
YAMNet + TFLite Classifier
Decision
glass / scream / normal
위협 감지 시 5개 액션 병렬 실행
🔔 Buzzer
즉각 알람음
💡 LED
빨간 점멸
📸 Camera
사진 촬영
📝 Log
이벤트 기록
📱 Notify
Telegram + 사진
AI 기반 위협음 감지 IoT 보안 시스템 | HUFS IoT Term Project
3 / 6

## Slide 4
진행 현황
데이터 수집부터 모델 경량화까지 완료
완료 ✓
✓
라발리에 마이크 + Raspberry Pi 연결
✓
Pi Camera V2.1 작동 확인
✓
데이터셋 구축 (3 classes, 288 samples)
✓
YAMNet 기반 분류 모델 학습 완료
✓
TFLite 경량화 (795KB → 259KB)
✓
추론 파이프라인 구현 및 테스트
✓
학습 자동화 (run_all.py)
데이터셋 구성
glass
유리 깨짐
124
samples
scream
비명
100
samples
normal
일반 소음
64
samples
Total
288 samples
AI 기반 위협음 감지 IoT 보안 시스템 | HUFS IoT Term Project
4 / 6

## Slide 5
1차 테스트 결과
모델 성능 및 도메인 차이 분석
테스트 시나리오 | 예측 | 정확도
학습 데이터 glass wav | glass ✓ | 98.3%
라발리에 녹음 (말소리) | normal ✓ | 99.7%
유리 효과음 (mean pooling) | normal ✗ | 35.5%
유리 효과음 (max pooling) | glass ✓ | 99.1%
핵심 발견
Mean Pooling의 한계
짧은 임팩트 소리(<1초)가 5초 평균 속에 묻혀 normal로 오판됨
Frame-level Max Pooling 도입
0.96초 단위 프레임별 예측 후 최대값 채택
실시간 감지에 더 적합
단발성 위협음을 즉시 검출 가능한 구조 확보
→ 35.5% → 99.1%, 동일 입력에서 약 2.8배 향상
AI 기반 위협음 감지 IoT 보안 시스템 | HUFS IoT Term Project
5 / 6

## Slide 6
도전 과제 및 남은 계획
6월 22일 최종 발표까지의 로드맵
주요 도전 과제
도메인 차이 (Domain Mismatch)
학습 데이터 vs 실제 마이크 입력의 음향 특성 차이
False Positive 최소화
박수·발걸음·TV 등 일상 소음과 위협음 구분
실시간 처리 성능
Raspberry Pi의 제한된 CPU에서 latency 최소화 (TFLite 활용)
Normal 데이터 부족
전체 22%로 보강 필요 — fine-tuning 시 추가 수집 예정
남은 일정
Week 1
실시간 스트리밍 감지 구현
Week 2
하드웨어 통합 (부저·LED·LCD·카메라)
Week 3
Telegram 봇 알림 연동
Week 4
전체 통합 테스트 및 데모 영상
6월 22
최종 발표 + 라이브 시연
Thank you · Questions & Discussion
github.com/happy124210/2026-HUFS-IoT